Ing. arch. Zdeněk Blažek,

Vojtěch Večeře, Karel Rech

ARCHION

architektonický ateliér

Michalská 12

110 00 Praha 1

reg. arch. ČKA 00611

tel. 224 228 089

608 770 093

e-mail: archion@archion.cz

http://www.archion.cz

Územní plán obcí Klášterní Skalice, Přebozy, Zalešany a Žabonosy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZALEŠANY, PŘEBOZY

Návrh územního plánu

Textová část

pořizovatel : Obec Zalešany

okres Kolín

Středočeský kraj

Praha, březen 2010

OBSAH:

1	Vymezení zastavěného území	4

2	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

2.1	Koncepce bydlení a osídlení	4

2.2	Koncepce rekreace	4

2.3	Výroba	4

2.4	Veřejná infrastruktura - občanské vybavení ve veřejném zájmu	4

2.5	Urbanistická koncepce, ochrana a rozvoj urbanistických hodnot	4

2.6	Koncepce technické infrastruktury – inženýrské sítě	5

2.6.1	Vodní hospodářství	5

2.6.2	dešťová kanalizace	5

2.6.3	zásobování plynem	5

2.6.4	zásobování elektrickou energií	5

2.6.5	spojové vedení	5

2.7	Koncepce technické infrastruktury - doprava	5

2.8	Koncepce vodního režimu v krajině	6

2.9	Hygiena životního prostředí	6

2.10	Koncepce ochrany hodnot, přírody a krajiny	6

2.11	Koncepce ochrany zemědělského půdního fondu a lesa	6

2.12	Koncepce ochrany nerostného bohatství a geologických jevů	6

3	Stanovení podmínek pro využití ploch	6

3.1	Hlavní využití	6

3.2	Přípustné využití území, činnosti a stavby	7

3.3	Pravidla pro prostorové uspořádání	7

3.4	Definice pojmů:	7

3.5	A – Zastavěné území a zastavitelné plochy	8

3.5.1	Plochy bydlení	8

3.5.1.1	B1, B2 Smíšené venkovské bydlení	8

3.5.1.2	Zahrady v obytné zóně	8

3.5.2	Plochy rekreace	9

3.5.2.1	Veřejná zeleň	9

3.5.3	Plochy občanského vybavení	9

3.5.3.1	OV Občanské vybavení	9

3.5.4	Plochy výroby a skladování	9

3.5.4.1	ZV Zemědělská výroba, drobná výroba, skladování, služby	9

3.5.5	Plochy dopravní infrastruktury	10

3.5.5.1	S3 Silnice III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území	10

3.5.5.2	Dopravní plochy stávající	10

3.5.5.3	MS Místní komunikace sběrného charakteru	10

3.5.5.4	MK Místní obslužné komunikace	11

3.5.5.5	UK Účelové komunikace	11

3.5.5.6	PK Pěší komunikace	11

3.5.5.7	Železnice	12

3.5.5.8	Koridor VRT vysokorychlostní trať	12

3.5.6	Plochy tEchnické infrastruktury	12

3.5.6.1	Technické plochy pro čistírnu odpadních vod ( ČOV)	12

3.6	B - Nezastavěné území	12

3.6.1	Plochy vodohospodářské	12

3.6.1.1	Víceúčelová vodní nádrž	12

3.6.1.2	Vodní toky s břehovým porostem	13

3.6.2	Plochy zemědělské	13

3.6.2.1	Louky a pastviny, sady, trvalé travní porosty stabilizované	13

3.6.2.2	Zemědělská půda	13

3.6.3	Plochy smíšené nezastavěného území	14

3.6.3.1	Doprovodná rozptýlená zeleň	14

3.6.4	Plochy LESNÍ PRODUKCE	14

3.6.4.1	Les	14

3.7	Limity využití území navržené ÚP	14

3.7.1.1	Pamětihodnost, architektonicky cenná stavba, soubor	14

3.7.1.2	Lokální biocentrum	14

3.7.1.3	Lokální biokoridor	14

3.7.1.4	Regionální biokoridor	14

3.7.1.5	Hranice zastavitelné plochy	15

3.8	Limity využití území vymezené ÚAP	15

3.8.1	Údolní niva	15

3.9	Hranice	16

3.9.1	hranice zastavěného území	16

3.9.2	hranice řešeného území	16

4	Vymezení ploch pro veřejně prospešné stavby a pro veřejně prospěšná opatření	16

4.1	Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle §170 zákona č. 183/2006 Sb.	16

Dopravní infrastruktura	16

ÚZEMNÍ REZERVY	16

4.2	veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst. 1) písm. M zák. č. 183/2006 Sb.	17

4.3	Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva dle §101 zák. č. 183/2006 Sb.	17

5	Rezervy	17

6	Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů	17

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno k datu 3/2010. Je zakresleno ve všech výkresech návrhu územního plánu (č. 1, 2, 3).

# Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce je zaměřena především na nové plochy bydlení, rozvoj technické infrastruktury, zlepšení dopravní obslužnosti a udržení a zlepšení kvality životního prostředí. K obci spádově náleží také obec Přebozy.

## Koncepce bydlení a osídlení

Bydlení doplňuje stávající zástavbu o nové rozvojové lokality, které navazují na stávající infrastrukturu obce. Další navrhovanou formou zástavby je zástavba rekreačními objekty.

Návrh ÚP navrhuje plochy pro cca 10 RD v Zalešanech a 11 RD nebo rekreační objektů ve spádové obci Přebozy.

## Koncepce rekreace

Zalešany jsou součástí kulturní krajiny středních Čech s dávnou archeologickou, historickou a kulturní tradicí. Krajina je tu osídlena a intenzivně obhospodařována a kultivována nejméně 900 let. V bezprostředním okolí obce je město Kouřim, historické významné středisko raného slovanského osídlení, východně jsou v cyklisticky dobře dosažitelné vzdálenosti velmi atraktivní historická města Kolín a Kutná Hora, jihozápadně pak velmi atraktivní rekreační krajina pravobřežního Posázaví. Krajina je mírná, pro pohyb pěšky nebo na kole velmi příhodná. Její aktivitu dále zvyšuje relativní blízkost Prahy, které částečně slouží jako prostor pro krátkodobou rekreaci.

Územím katastru vede značená turistická zelená stezka a dvě cyklostezky.

V obci nejsou k dispozici známá ubytovací lůžka.

K rekreačnímu bydlení je využívána významná část objektů.

Rekreační potenciál řešeného území spočívá především v pěší turistice  a cykloturistice.

Potok Bečvárka slouží občasným vodáckým kratochvílím.

## Výroba

Ekonomická aktivita obyvatelstva se realizuje převážně mimo obec.

Žádná větší výrobní kapacita v území se nepředpokládá s výjimkou případných řemeslných dílen v rámci soukromých objektů. Umístění větších výrobních celků, autoservisů, benzinových pump, nebo jiných podobných provozů, které by mohly ohrožovat okolí zvýšenými exhalacemi, hlukem, nebo nadměrnými nároky na dopravní kapacitu není přípustné, vyžádalo by si změnu tohoto územního plánu.

## Veřejná infrastruktura - občanské vybavení ve veřejném zájmu

Návrh předkládá nárůst max. 10 + 11 RD, tj. cca 40 obyvatel v Zalešanech a cca 43 obyvatel ve spádové obci Přebozy. Základní i mateřská škola se nachází v nedalekém městysi Plaňany, a v městě Kouřimi. Vzhledem k počtu dětí a demografickému vývoji v obci nelze předpokládat zřízení školského zařízení. Zůstává eventuální možnost zřízení mateřské školky, pravděpodobně však jen soukromým investorem.

V území se nachází restaurace, prodejna potravin, hasičská zbrojnice a sportovní hřiště. V Zalešanském mlýně jsou chovány koně, v Přebozech je situováno zámečnictví. Ostatní služby jsou saturovány v zájmovém území v Plaňanech.

## Urbanistická koncepce, ochrana a rozvoj urbanistických hodnot

Rozvoj výstavby je navržen v návaznosti na zastavěné území.

Regulace respektuje a konzervuje současný charakter obce s drobnou zástavbou vesnického charakteru, s dominantou rybníka. Nepřipouští v území hmotově či výškově nepřiměřené stavby, ani funkce, které by obtěžovaly rezidenty.

## Koncepce technické infrastruktury – inženýrské sítě

### Vodní hospodářství

Obec není zásobena ze skupinového vodovodu, ale individuálními zdroji ze studní. V rámci ÚP se v návrhovém období nepředpokládá zavedení veřejného vodovodu do obce.

ÚP předpokládá v obou obcích KÚ napojení tlakovou kanalizací na plánovanou ČOV v sousedních Žabonosech. Stoková síť se předpokládá oddílná, tlaková.

Kanalizace nových RD, postavených do doby vybudování veřejná kanalizace, musí být zaústěna do individuálních malých ČOV nebo čerpatelných jímek, které budou později připojeny do veřejné kanalizace.

Řešení kanalizace bude upřesněno v  projektu pro ÚR.

### dešťová kanalizace

Systém odvádění dešťových vod zůstane zachován s předpokladem rozšíření dešťové kanalizace oddělené od splaškové. Dešťové vody v navrženém zastavitelném území a v zastavěném území budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení nových objektů budou respektovat  tuto podmínku návrhu ÚP.

Dešťová kanalizace veřejného prostoru ulic, z kterých budou pozemky přístupné, nebude narušena úpravami, které by zmenšily profil nebo spád odtokového příkopu veřejného pozemku a nebo znemožnily jeho rychlou údržbu.

Návrh nových rozvojových lokalit respektuje podmínku pro údržbu Bečvářského potoka v Přebozech, místního rybníka a potoku v Zalešanech - vymezení nezastavitelného pruhu 6m od břehové čáry na obě strany.

V severní části obce Zalešany jsou pole odvodněná odvodňovacím zařízením – meliorací.

### zásobování plynem

V obci není zásobování STL plynovodem, ani se v návrhovém období ÚP jeho zřízení nepředpokládá.

### zásobování elektrickou energií

Do obce přichází venkovní vedení 22 kV, z něhož jsou napojeny trafostanice využívané pro zásobování obcí.

Pro rozvojová území (lokality č. B1, B2) je předpokládáno posílení trafostanic stávajících nebo zbudování nové TS. Řešení bude upřesněno podle etapizace výstavby a podle rozhodnutí poskytovatele el. energie.

Ochranná pásma vedení 22 kV – vrchní vedení stávající 10m od krajního vodiče na obě strany, vrchní vedení návrh 7m od krajního vodiče na obě strany, trafostanice stožárová 7m.

### spojové vedení

Připojení v telefonním obvodu vyhovuje a lze pokrýt i nárůst počtu uživatelů. Projekcí vývoje posledních let můžeme předpokládat ústup metalického vedení a posílení významu bezdrátových datových připojení.

## Koncepce technické infrastruktury - doprava

V rozvojových plochách je navržena síť místních komunikací nebo účelových komunikací s parametry stanovenými v podmínkách pro využití ploch.

Přehled navrhovaných účelových komunikací (viz. grafická část) – ozn. ve výkresu č. 1 Základního členění území.

a) Zalešany: K1 trasa vedená v severním rozvojovém území obce B1 východně od  stávající silnice III./33411.

b)	Přebozy: K1 trasa vedená v jižním rozvojovém území obce B1 východně od  stávající účelové komunikace vedené obcí a silnice III./33414.

Ochrana dopravních staveb a souborů na řešeném území:

ochranné pásmo silnice III. třídy je 15 m od osy vozovky na obě strany mimo zastavěné území

ÚP navrhuje koridor pro vysokorychlostní trať VRT v obou obcích jako územní rezervu.

## Koncepce vodního režimu v krajině

V obci Zalešany je navržena plocha pro možné retenční opatření místního významu – rybník na severovýchodním okraji obce.

Na území Zalešan platí limit vyplývající z obecně platného předpisu – oprávnění při správě vodních toků k užívání sousedních pozemků koryta 6 m. Tato část pozemku nesmí být oplocena.

## Hygiena životního prostředí

Urbanizované území obce je navrženo na odkanalizování do společné čistírny odpadních vod v sousední obci Žabonosy.

Návrh rozvojových území nebude představovat žádný velký nebo střední zdroj znečištění.

Obec je podle zákona o odpadech považována za původce komunálního odpadu (skupina 91 Katalogu a kategorizace odpadů) a vyváží odpad na provozovanou skládku obce.

Organizovaný svoz odpadů a separace některých druhů odpadů (plasty, sklo, papír) je stabilizovaný. Nebezpečný odpad je sbírán pověřenou firmou a svážen 2x ročně.

## Koncepce ochrany hodnot, přírody a krajiny

Krajinný ráz je chráněn v zastavitelném území zpracováním podmínek pro objemovou regulaci v nových lokalitách výstavby.

ÚP navrhuje obnovu cestní sítě ke zvýšení průchodnosti krajiny a doprovodnou zeleň.

Chráněné prvky přírody jsou stabilizovány.

Na katastrálním území je navržen systém lokální ÚSES, v katastru obce Přebozy probíhá také regionální biokoridor ÚSES.

Důležitou krajinotvornou osu KÚ Přebozy tvoří Bečvárský potok s nivními společenstvy. Údolí vytváří v krajině důležitý páteřní systém ÚSES – ÚP reguluje zástavbu tak, aby byla zajištěna nejen ochrana krajinného rázu údolí, ale i ostatních složek ŽP – vodní režim krajiny, hygiena ŽP a retence.

## Koncepce ochrany zemědělského půdního fondu a lesa

ÚP vyhodnocuje zábory ZPF v samostatné kapitole Odůvodnění.

Lesní porosty jsou stabilizovány ve svých plochách.

## Koncepce ochrany nerostného bohatství a geologických jevů

Na území není ložisko nerostných surovin, ani dobývací prostor.

# Stanovení podmínek pro využití ploch

Časový horizont stanovených podmínek je návrhové období (plochy stabilizované a plochy změn).

Územní rezervy nejsou navrženy.

Podmínky jsou členěny na:

hlavní využití

přípustné využití území, činnosti a stavby

pravidla pro prostorové uspořádání

## Hlavní využití

V území je vykonávána řada činností, které vyžadují jeho zvláštní vybavení, uspořádání nebo členění (např. terénu, infrastruktury, jednotlivých staveb, zeleně apod.). Tyto speciální vlastnosti území, vyhovující zvolené činnosti nebo účelu, jsou dále nazývány "FUNKCE ÚZEMÍ". Funkce území jsou uzpůsobeny s ohledem na:

1. základní činnosti

bydlení (trvalé, dočasné)

práce - činnosti prováděné pro obživu. Jedná se např.  o manipulaci s energiemi, materiály, informacemi,  jejich vytváření; včetně zpracovávání, úpravu,  skladování a dopravu produktů těchto činností; zahrnuje  např. zemědělskou a lesní prvovýrobu, průmyslovou  i řemeslnou výrobu, podnikatelské činnosti nevýrobní  povahy apod.

rekreace - činnosti spojené s trávením volného času  a odpočinkem.

2. vybavení území, nezbytné pro provádění základních činností;

Vybavení  území  spočívá  ve  speciální  úpravě,  objektech  a zařízeních v území veřejné infrastruktury:

dopravní infrastruktura

technická infrastruktura

veřejná infrastruktura - občanské vybavení

Jedná se o zařízení určená nejen k poskytování služeb dobrovolně vyhledávaných (např. opravářských, výrobních, obchodních, stravovacích, kulturních, sportovních),  ale i k plnění zákony předepsaných povinností (např.  školství, správní úřady, sociální služby, zdravotnictví  apod.). Toto vybavení lze rozlišit na základní, které slouží uspokojování denních potřeb obyvatel a vyšší (nadmístní), využívané méně často a proto závislé na širším okruhu uživatelů, než jsou pouze obyvatelé města, obce nebo jejich částí.

V oddílu Hlavní využití jsou uváděny:

Hlavní, rozhodující funkce území; dále kdy je účelné ostatní funkce  podřídit funkci hlavní.

Případně více funkcí, lze-li stanovit takové podmínky  a způsob provádění činností, které zabrání případným  střetům a rušení. V těchto územích je zastoupeno více  činností, slouží více účelům (tzv. území smíšená).

## Přípustné využití území, činnosti a stavby

Zde je uváděn výčet jednotlivých, konkrétních činností, využití území a jeho vybavení, které jsou přípustné nad rámec hlavní funkce. V maximální možné míře jsou voleny formulace a pojmy definované v právních předpisech, významné při rozhodování správních orgánů (stavebních úřadů, ochrany přírody apod.) ve správních řízeních.

## Pravidla pro prostorové uspořádání

Uvádí potřebné údaje např. o rozměrech pozemků a staveb, podmínky pro jejich umístění požadavky na tvar, případně velikost staveb vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

Účelem těchto pravidel je jasné a srozumitelné vyjádření vlastností např. zástavby, jednotlivých staveb, uspořádání a využívání zeleně apod., požadovaných z důvodů zachování a ochrany kladně hodnocených vlastností řešeného území.

## Definice pojmů:

zastavěnost pozemku = poměr zastavěné části stavby a zpevněných ploch k celkové výměře stavební parcely v %.

NP = nadzemní podlaží

podkroví = obytné nebo jinak využívané podlaží stavby umístěné pod konstrukcí střechy, které má u některých obvodových zdí sníženou světlou výšku. Započítávaná plocha podkroví počíná v místě, kde výška spodního líce střešní konstrukce je min. 1200 mm nad podlahou. Minimální výška vodorovné části stropu podkroví je 2300 mm. Minimální výměra části stropu obytné místnosti vyšší než 2299mm je 50% podlažní plochy této místnosti.

stavební čára = rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Hranice ke které přiléhá fasádou stavba hlavní.Hranice je nepřekročitelná pro stavbu doplňkovou.

## A – Zastavěné území a zastavitelné plochy

### Plochy bydlení

#### B1, B2 Smíšené venkovské bydlení

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech s odstavováním vozidel na vlastním pozemku, s možností umístění živností v 1. NP RD nebo ve stavbě doplňkové ke stavbě hlavní.

Limitována je výška objektu a max. zastavěnost pozemku.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

Podnikatelská činnost ve službách a maloobchodním zařízení náležející do sféry základního občanského vybavení (nesmí významně negativně ovlivňovat sousední pozemky). Odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na konkrétně vyhrazeném, příp. vlastním  pozemku.

Samozásobitelská pěstitelská nebo chovatelská činnost  (nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky).

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Využití území, činnosti a stavby musí  vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se zahradami.

Kvalita obytného prostředí nesmí být narušována nad  obvyklou úroveň.

Nové rodinné domy mohou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví. Umístění vyššího RD je přípustné jen výjimečně, v takovém případě je třeba pečlivě posoudit dopad umísťovaného objektu na krajinný ráz včetně zákresu do fotografií.

V případě přístavby, přestavby či modernizace stávajících rodinných domů přístavba domu musí splnit podmínku nejvýše 2 nadzemní podlaží a podkroví.

Nově vzniklé pozemky rodinných domů musí mít minimálně 800 m2. Dvojdům nebo řadový dům je posuzován jako 1RD a vztahuje se na něj min. velikost pozemku 800 m2

Zastavěnost nových stavebních pozemků vč. zpevněných ploch je maximálně 30 %.

Vyhrazené pozemky bytových domů mohou být oploceny. Povoleny jsou přístavby.

Ve stavbách se nepovolují provozovny živností, které vyvolávají  dopravu překračující intenzitu běžnou v rodinné zástavbě.

Dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku, doložená likvidace vod bude ve stavebním a územním řízení v celém rozsahu.

Šířka místních obslužných komunikací dle vyhlášky č. 501/2006 Sb a dopravní normy 73 61 10.

Podmínka pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení v plochách B1 v obou obcích – příjezd na pozemky bude ze stávajících nebo nově navržených komunikací

#### Zahrady v ploše smíšené venkovské bydlení

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto pozemky zahrad tvoří nedílnou součást zastavěných území pro bydlení a základní vybavení obce. Jedná se o nezastavitelné pozemky v v ploše smíšené venkovské bydlení, např. pozemky menší než 800 m2.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Zemědělské využití.

Odstavování vozidel na vlastním pozemku.

Samozásobitelská pěstitelská činnost nebo chovatelství (viz pravidla pro uspořádání);  nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Oplocení přiléhající k vodnímu toku potoka je možné pouze z lehké, snadno rozebíratelné konstrukce bez podezdívky.

### Plochy rekreace

#### Veřejná zeleň

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je zeleň s funkcí rekreační, izolační a ochranou.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Stavby doplňkové- městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše), pěší komunikace, dětská hřiště apod.

### Plochy občanského vybavení

#### OV Občanské vybavení

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Veškeré provozy občanské vybavenosti, například obecní úřad, školství, obecní knihovna, atd.

Podnikatelské činnosti a občanské vybavení,které je určené obsluze a potřebám místních obyvatel (služby, obchod, veřejné stravování, kulturní zařízení apod.).

Zalešany: 	Prodejna potravin

Obecní úřad

Hasičská zbrojnice

Přebozy:	Pracoviště obecního úřadu

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Odstavování vozidel na vyhrazeném konkrétním pozemku  nebo na vlastním pozemku, v kapacitě určené normou pro  odstavování vozidel občanského vybavení.

Trvalé bydlení správce

Veřejná zeleň

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Součástí projektu při modernizaci nebo přestavbě musí být dokumentováno řešení  odstavování vozidel dle počtu určeného normativem pro občanské vybavení.

Maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví.

### Plochy výroby a skladování

#### ZV Zemědělská výroba, drobná výroba, skladování, služby

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je výroba, skladování a chov hospodářských zvířat.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Obslužné komunikace

Výrobní služby, sklady, dílny a podobně

Fotovoltaická elektrárna

Trvalé bydlení správce nebo majitele staveb, dočasné ubytování zaměstnanců do max. počtu 10 lůžek.

Odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků na  vlastním vyhrazeném pozemku mimo veřejné prostory  dle platných norem.

Součástí projektu pro územní řízení a stavební povolení bude dokumentace řešení odstavování  vozidel zákazníků i zaměstnanců a řešení odtoku  dešťových vod z území včetně retenční nádrže.

V případě výstavby objektů pro hromadné využití osob je  nutné řešení přizpůsobit využití v krizových situacích  a pro úkryt obyvatel.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Maximální výška zástavby 2 nadzemní podlaží a podkroví.  V případě ustájení hospodářských zvířat bude součástí stavebního povolení stanovení pásma hygienické ochrany areálu.

### Plochy dopravní infrastruktury

#### S3	Silnice III. třídy mimo zastavěné a zastavitelné území

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Silniční komunikace pro pozemní dopravu.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Údaje jsou uvedeny v platných ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.

V případě rekonstrukce nebo budování nového úseku, je šířka komunikace pro vozovku, krajnice, odtok dešťových vod a doprovodnou zeleň min. 9m.

#### Dopravní plochy stávající

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí území je dopravní vybavenost.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

Veřejná zeleň

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Jsou stanovena v platných normách (ČSN 73 60 58,  ČSN 73 60 56, ČSN 73 60 59 a ČSN 76 61 10  - změna Z1 únor 2010)

Pokud to dovolují prostorové parametry a technické  podmínky, součástí ploch je výsadba zeleně.

#### MS	Místní komunikace sběrného charakteru

(podle zákona č. 13/97 Sb. - místní komunikace  II. třídy)

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů, obsluha a přístup k jednotlivým objektům. Místní sběrné komunikace jsou obecně užívané ulice, které slouží místní dopravě funkční. Její součástí jsou silnice III. třídy procházející zastavěným a zastavitelným územím.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

Odstavování vozidel na místech určených silničními  pravidly

Výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách

Pěší a cyklistický provoz

Ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Základní kategorie nově budovaných komunikací MO 5,5/40.

Šířka nově rekonstruované nebo nově zbudované vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou  rychlost 40 km/hod., min. šířka vozovky ( rozumí se vozovky bez odvodnění, doprovodné zeleně a bez chodníků) v zastavěném území 5,5 m.

Šířka parcely pro výstavbu nové komunikace tzn. veřejného uličního prostoru minimálně 8,5m.

Podél nově budované komunikace bude minimálně jednostranný pás doprovodné  zeleně, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě.

Povrch musí být vyspádován.

#### MK	Místní obslužné komunikace

(podle zákona 13/97 Sb. - místní komunikace III. třídy)

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní činností v území je přenos místních dopravních vztahů, obsluha a přístup k jednotlivým objektům. Místní obslužné komunikace jsou obecně užívané ulice, cesty jako součást prostranství, které slouží místní dopravě. Mohou být definovány jako obytné ulice.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby

Odstavování vozidel na místech určených silničními  pravidly.

Výsadba veřejné zeleně v územně vyčleněných plochách.

Pěší a cyklistický provoz.

Ukládání inženýrských sítí kromě území určeného pro výsadbu zeleně.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

šířka nové vozovky musí vyhovovat nárokům na návrhovou  rychlost 40 km/hod.,

min. šířka nové vozovky je 5,5 m

min. šířka parcely pro místní komunikaci min. 8,5 m (uliční čára)

Podél nově navrhované komunikace minimálně jednostranný pás doprovodné  zeleně, do kterého nelze ukládat inženýrské sítě pokud to podmínky území dovolují.

povrch musí být vyspádován.

Součástí komunikace může být zpomalovací opatření

#### UK	Účelové komunikace

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků, je určena pro zemědělskou nebo lesní výrobu, pěší nebo cyklistický provoz. Komunikace jsou veřejně přístupné bez omezení.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

Ukládání inženýrských sítí

Doprovodná zeleň

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Musí vyhovovat nárokům účelových vozidel, pro které je   určena,   minimální šíře vozovky 3,5 m.

Minimální šířka pozemku pro výstavbu nebo rekonstrukci komunikace je 5,5 m, pokud slouží i pro obsluhu plochy bydlení.

Podmínkou je zpevněné podloží vyhovující zatížení  účelovou dopravou, vyspádování a odvodnění do otevřeného příkopu.

#### PK	Pěší komunikace

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Plochy určené především pro pohyb chodců.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

veřejná zeleň

cyklistická stezka

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Musí vyhovovat nárokům chodců, pro které je určena, minimální šíře nového chodníku je 200cm.

#### Železnice

Plocha regionální tratě, podmínky využití se řídí jinými právními předpisy.

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Železnice včetně železničních zařízení, sloužící kolejové veřejné dopravě.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Tyto údaje jsou uvedeny v platných ČSN 73 61 01 a ČSN 73 61 10.

Železniční ochranné pásmo 30 m od osy komunikace.

#### Koridor VRT vysokorychlostní trať

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Koridor pro vysokorychlostní trať. Ve výkresu základního členění území veden jako územní rezerva

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby

podjezd pro účelovou komunikaci

podchod pro ÚSES

mimoúrovňové křížení se silnicí

### Plochy tEchnické infrastruktury

#### Technické plochy pro čistírnu odpadních vod ( ČOV)

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Hlavní funkcí v území je technické vybavení zajišťující funkcí čistírny odpadních vod

Technické vybavení s vlastními stavbami a prostory nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby

Odstavování vozidel a techniky na vlastním pozemku.

Příjezdová komunikace

Trafostanice

Plocha pro dočištění – vodní nádrž

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na realizaci funkce technických služeb tak, aby byla chráněna okolní území před negativními účinky provozních zařízení.

## B - Nezastavěné území

### Plochy vodohospodářské

#### Víceúčelová vodní nádrž

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Uměle vytvořená vodní plocha – rybník, v obci Zalešany na toku Bečvářského potoka.

Přírodní a ekologická funkce vodní plochy.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Využití pro chov ryb.

Rekreační využití za podmínky splnění hygienických požadavků

Požární nádrž (pouze v Zalešanech).

Nádrž pro shromažďování vody za účelem zavlažování nebo akumulaci přívalových srážek.

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Budou upřesněny dle konkrétního záměru v rámci územního  řízení.

#### Vodní toky s břehovým porostem

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Přírodní nebo upravený vodní tok, druh pozemku katastru nemovitostí – vodní plocha.

Přírodní a ekologická funkce vodní plochy

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Využití pro chov ryb.

Doprovodná zeleň

Jezy

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Oprávnění při správě vodních toků k užívání sousedních pozemků koryta – max. 6 m od břehové čáry (v grafice nevymezeno z důvodu měřítka výkresu).

Zákaz provádění takových úprav koryta, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, vč. ukládání předmětů na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku :

a) U vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry.

b) U ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry.

c) U drobných vodních toků lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.

### Plochy zemědělské

#### Louky a pastviny, sady, trvalé travní porosty stabilizované

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Stabilizovaný druh pozemku katastru nemovitostí – louka, ovocný sad, pastvina bez možnosti změny na ornou půdu.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Ochranná funkce

Přírodní a ekologická funkce

Doprovodná zeleň

Účelové komunikace

#### Zemědělská půda

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Plocha určená pro zemědělské využívání jako orná půda, louka, ovocný sad, pastvina

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činností a stavby

Protierozní opatření

Zřizování remízů, doprovodné zeleně a mezí

Účelové komunikace

### Plochy smíšené nezastavěného území

#### Doprovodná rozptýlená zeleň

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Mimolesní zeleň má funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou a ekologickou.

Zahrnuje i plochy pro aleje podél cest.

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ území, činnosti a stavby;

Plochy pro sport bez staveb

Rekreační pobyt

Pěší cesty, cyklistické komunikace, účelové komunikace

PRAVIDLA PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Území neslouží k ukládání technických sítí

### Plochy LESNÍ PRODUKCE

#### Les

HLAVNÍ VYUŽITÍ

Pozemky určené k plnění funkce lesa - podmínky pro využívání se řídí jinými předpisy. Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa.

Využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům je zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

Vzniká ochranné pásmo 50 m od kraje lesa.

## Limity využití území navržené ÚP

#### Pamětihodnost, architektonicky cenná stavba, soubor

Předmětem limitování je využití kulturní památky a obnova (údržba, oprava, rekonstrukce nebo jiné úpravy) nemovité kulturní památky.

Nutnost  zajištění zachování a údržby kulturní památky a jejího prostředí v souladu s požadavky památkové péče a zabezpečení vhodného společenského uplatnění kulturní památky.

Jakéhokoliv zásahy jsou podmíněny vyjádřením orgánu památkové péče

#### Lokální biocentrum

#### Lokální biokoridor

#### Regionální biokoridor

Hlavní využití:

Část území zásadně významná pro stabilitu krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně  nerušený vývoj přírodních společenstev. Jejich  přirozený vývoj podmiňuje dlouhodobou ekologickou  stabilitu. Území je trvale nezastavitelné.

V krajině se kromě prvků ochrany ÚSES nacházejí i významné krajinné prvky, jejichž plocha se místy překrývá. Významný krajinný prvek (VKP) je prvek, který je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou částí krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

Údržba a ochrana chráněných prvků přírody

Údržba a ochrana chráněných kulturních památek

Údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení)

Nová výstavba staveb na vodních tocích a  staveb technického zařízení

Výstavba účelových a turistických pěších cest

Revitalizace říčních toků

Nová výstavba vodních ploch

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

Stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu

Úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim  území

Oplocení pozemků neprůchodnou zábranou pro drobná zvířata, s podezdívkou

#### Hranice zastavitelné plochy

Hranice navržená v grafické části návrhu územního plánu. Je obsažena ve všech výkresech návrhu.

## Limity využití území vymezené ÚAP

### Popis omezení v blízkosti zařízení ČEPRO, a.s. a související předpisy

#### OCHRANNÉ PÁSMO PRODUKTOVODU

Je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí  (v dálkovodním koridoru se tato vzdálenost měří od krajního dálkovodu hořlavých kapalin).

Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

OMEZENÍ stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin (produktovodu):

V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin.

Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno:

- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,

- do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,

- do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,

- do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,

- do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,

- do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

Související předpisy: vládní nařízení č. 29/1959 Sb., O oprávnění k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin).

UPOZORNĚNÍ

Informace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot a ropy patří mezi utajované skutečnosti.

Stavby skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů určených ke skladování a přepravě nouzových zásob ropy (ropných produktů) se považují za veřejně prospěšné stavby.

Související předpisy: Zákon č. 148/1998 Sb. O ochraně utajovaných skutečností, Zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací, Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných informací, Zákon 189/1999 Sb. O nouzových zásobách ropy.

#### ZAŘÍZENÍ KATODOVÉ OCHRANY

Území v němž mohou platit omezení plynoucí z charakteru konkrétního umístěného zařízení katodové ochrany:

- Kabely pod zemí, závěsné, venkovní vedení (do 1kV) – ochranné pásmo 1m na obě strany od trasy kabelu

- Stavby kiosků, rozvaděčů a měřících objektů – ochranné pásmo 1m od hranice zastavěné plochy

- Anodové uzemnění katodové ochrany:

- anody povrchové - maximální hranice omezení využití území kolem anody:

- 100 m mimo zastavěné oblast

- 40 m v zastavěných oblastech

Maximální hranice omezení využití území kolem anody může být upravena na základě znaleckého posudku (žádná stavba ani zařízení nemohou být umístěny blíž než 10 m)

- anody hloubkové – maximální hranice omezení využití území kolem anody:

  - 40m od horního konce anody

Maximální hranice omezení využití území kolem anody může být upravena na základě znaleckého posudku (žádná stavba ani zařízení nemohou být umístěny blíž než 10 m)

Související předpisy: zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon O podmínkách podnikání a výkonu st.správy v energetických odvětví.

## Hranice

### hranice zastavěného území

Vymezuje území dle právního předpisu. Hranice je stanovena ke dni 1/3/2010 dle aktuální katastrální mapy a je vymezena ve všech výkresech návrhu.

### hranice řešeného území

Hranice je shodná se správní hranicí obce Zalešany, je zároveň katastrální hranicí obce Zalešany a spádové obce Přebozy.

# Vymezení ploch pro veřejně prospešné stavby a pro veřejně prospěšná opatření

## Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle §170 zákona č. 183/2006 Sb.

### Dopravní infrastruktura

| označení ve výkrese č.3 | využití území | části zasažených parcel, k.ú. Zalešany |
| --- | --- | --- |
| K1 | místní komunikace nutná pro obsluhu stavebních parcel plochy B1 | 70/1 |

| označení ve výkrese č.3 | využití území | části zasažených parcel, k.ú. Přebozy |
| --- | --- | --- |
| K1 | místní komunikace nutná pro obsluhu stavebních parcel plochy B1 | 38/1 |

### ÚZEMNÍ REZERVY

| označení ve výkrese č.3 | využití území | části zasažených parcel, k.ú. Zalešany |
| --- | --- | --- |
| R1 | Územní rezerva pro vybudování vysokorychlostního železničního koridoru | 49/1, 129, 50/1 |
| označení ve výkrese č.3 | využití území | části zasažených parcel, k.ú. Přebozy |
| R1 | Územní rezerva pro vybudování vysokorychlostního železničního koridoru | 156/2, 158/1 |

## veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst. 1) písm. M zák. č. 183/2006 Sb.

plochy označené ve výkrese č.3.

## Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva dle §101 zák. č. 183/2006 Sb.

Nejsou stanoveny.

# Rezervy

Plochy označené ve výkrese č.1 Výkres základního členění (platí pro obě obce):

R1	plocha koridoru pro VRT

B1, 2	plocha pro bydlení

# Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů

Návrh územního plánu textová část - obsahuje počet listů udaných v zápatí textové části

Grafická část obsahuje 3 výkresy:

výkres č. 1   Výkres základního členění území (A a B)....................................………….1:2 000

výkres č. 2   Hlavní výkres (A a B)…..………………….……………….…..……………....1:2 000

výkres č. 3   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (A a B).………...1:2 000